# GEMEENTERAAD 29 MAART 1994

BOUW CARNAVALLOODSEN HOGE VESTEN

HISTORIEK

31/01/93 : werkvergadering carnavalwerkhal : ontwerpschets werd opgemaakt volgens de noden opgesomd in de vergadering : één grote hal, oppervlakte 10 000 m² met twee toegangspoorten en interne circulatieweg. Voor dit concept stelde de brandweer zeer hoge eisen. Raming der kostprijs : 85 000 000 fr. (BTW 19,5 %). In overleg met dienst ruimtelijke ordening bleek dat deze hal niet ingeplant kon worden o het terrein daar er groenbuffers dienden voorzien te worden.

September 1993 : voorstel dienst feestelijkheden tot oprichten van individuele (29 kleine) loodsen.

Onderzoek OW :	- de totale nuttige oppervlakte wordt verhoogd met 25 % (tussenafstand 4 meter)
			- geen afzonderlijke parking voor de wagenbouwers op het terrein mogelijk
			- grote oppervlakte aan buitenwanden
			- niet vorstvrij (moeilijk te isoleren staalconstructie)
			- niet stootvast
			- geen onderlinge samenwerking tussen de groepen mogelijk
			- raming der kostprijs : 59 204 788 fr; (BTW 19,5 %)

Nieuw voorstel OW :	- plaatsen van drie loodsen welke onderling ingedeeld zijn met brandmuren om vlamoverslag te voorkomen

- dit systeem kwam tot stand in overleg met de brandweer en RO

Door de dienst feestelijkheden werd rondvraag gericht naar de carnavalisten, volgende opties werden genomen

- 16 kleine groepen
- 10 grote groepen
- 18 middelgrote groepen

ONTWERP

Drie loodsen		1 grote loods : afmetingen 40 m x 126 m (5040 m²), onderverdeeld in 10 ruimten. Elke ruimte is bruikbaar voor 2 grote groepen
            of 4 middelgrote groepen of 8 kleine groepen
	Grote groepen : 20 m x 12,5 m (250 m²)
	Middelgrote groepen : 20 x 6,25 m (125 m²)
	Kleine groepen : 10 x 6,25 m (63 m²)
	Per ruimte : 1 toegangspoort (5 m x 4,65 m) en één aparte toegangsdeur
	Vrije hoogte onder de spanten : 5,15 m

1 kleine loods : afmetingen 20 m x 51 m (1020 m²), onderverdeeld in 2 ruimten. Elke ruimte is terug bruikbaar voor 2 grote,
4 middelgroten of 8 kleine groepen.
Toegangspoort, -deur en vrije hoogte idem als grote loods

1 dienstenloods : afmetingen 30,85 x 20,50 m (632 m²), onderverdeeld in twee ruimten d.m.v. brandscherm, 264 m² + toog 19 m², isomobergplaats (+opslag gevaarlijke producten en technische ruimte) en dienstgebouw (cafetaria, vergaderzaal, berging, technische ruimten sanitairen)

Oppervlakten en indeling zie bijgevoegd plan

Vrije hoogte : 3 m

Totale bebouwde oppervlakte : 6692 m², raming kostprijs per m² : 9 766 fr. (excl. BTW)

Oppervlakte terrein : 19200 m²

Oppervlakte parkings : 2000 m² (120 plaatsen)

Oppervlakte wegen, fietspad, groenaanleg : 10 500 m²

Grondonderzoek werd uitgevoerd : vanaf peil –18 heeft men draagkrachtige grond (dicht gepakte zandlaag), daarboven geen weerstandbiedende laag (grijze klei). Grondwater op ± 3 meter onder maaiveld → Fundering op palen

UITVOERING (bijzonder bestek)

Wijze van gunnen : openbare aanbesteding

Gevraagde erkenning : klasse 5, cat D

Uitvoeringstermijn : 80 werkdagen

Stabiliteitsstudie ten laste van de aannemer, hij heeft de keuze tussen verschillende soorten palen (heipalen, kokerpalen, boorpalen, geprefabriceerde of in de grond gevormde).

Onder de gemetste binnenmuren komt een strokenfundering.

De draagconstructie van de loodsen wordt uitgevoerd in staal (kolommen en liggers), ter plaatse van de brandmuren wordt de volledige staalconstructie ontdubbelt (zodat bij brand in één ruimte van de loods, er geen vlam- of hitte-overslag naar de aangrenzende kan gebeuren).

Alle vloeren (behalve sanitair) worden uitgevoerd in en gepolijste monolithische bedrijfsvloer (industriële bevloering, ondoordringbaar voor vet en oliën).

De buitenwanden van de loodsen worden uitgevoerd in cellenbetonpanelen met een dikte van 15 cm, breedte 60 cm, vertikaal te plaatsen.

Brandmuren : identiek als de buitenmuren, horizontaal te plaatsen, evenals de langse wand in de grote loods. De brandmuren steken 1 meter uit boven het dak (om vlamoverslag te voorkomen). De brandwerendheid van de brandmuren bedraagt 6 uur.

Per deelhal worden vier alu-roosters geplaatst om verse lucht aan te zuigen wanneer de ventilatoren in werking zijn (hoofdzakelijk bij het verfspuiten van de wagens, laatste week voor carnaval).

Dakplaten : zelfdragende geprofileerde verzinkte staalplaat, gecoat met polyesterlak.

Dakisolatie : minerale wolvezels dikte 5 cm, voorzien van een bitumen inpregneerlaag. De isolatie wordt mechanisch bevestigd aan de dakplaten d.m.v. drukverdeelplaatjes en schroeven, min. 5 per plaat.

Dakdichting : 1. onderlaag : versterkt glasvlies doordrenkt en omhuld met een mengsel van bitumen
  	         2. bovenlaag : versterkte roofing met grote trekweerstand.

De lagen worden met koudlijm geplaatst, de naden worden warm aaneengelast.

Alu-dakranden en muurkappen, dakranden op de buitenwanden, muurkappen op de brandmuren.

Lichtkoepels zijn enkel voorzien in de dienstenloods (sanitairen en bergingen), dubbelwandige acrylaatkoepels, rechthoekig van vorm (1,50 x 1, 1 x 1).

Riolering : waterafvoeren in PVC met verhoogde slagvastheid
                rioleringsleidingen en nazichtputten in polyethyleen

kloksterfputten in kunststof met gietijzeren rand en rooster 30/30 in de werkhallen en 20/20 in het dienstgebouw

Metselwerken : indeling dienstgebouw, op te trekken scheidingswanden in lichte blokken (cellenbeton) 24/60/14 en 24/60/19.

Glasbouwstenen 19/19/10 te plaatsen aan achterzijde dienstenloods.

Voegwerken : alle binnenmetselwerken in lichte blokken

Blauwe hardsteen dorpels en buitendeuren en poorten.

Buitenschrijnwerk	sectionalpoorten 4,75 x 4,65 m, de poorten zijn vervaardigd uit behandelde staalplaat, thermisch geïsoleerd met polyurethaan, 
buitenzijde met polyester laklaag. De poorten zijn elektrisch en manueel te bedienen. Per poort is een raampartij voorzien.

toegangsdeuren loodsen : type industriedeur, verzinkte staalplaat in stalen kozijn, deuren draaien naar buiten, deze deuren werden voorzien opdat de poorten niet altijd dienen gebruikt te worden als een persoon binnen of buiten gaat

ramen en deuren dienstloods : metalen ramen met thermische onderbreking, oppervlaktebehandeling met polyester lakla (idem poorten). Dubbel isolerende beglazing in de ramen. Raamdorpels in aluminium.

Binnenschrijnwerk	leveren en plaatsen van volle binnendeuren in de dienstloods, omlijstingen in RND 1ste keus

Bevloering sanitairen	geglazuurde getrokken tegels 30 x 30 cm en plinten. Tussendorpels in blauwe hardsteen.

Lichte scheidingswanden in kleedkamers en sanitairen, met toplaag in melamine.

Faience in de douchelokalen en achter de wandurinoirs, afm. 20 x 20 cm.

Sanitaire toestellen : wc-toestellen, urinoirs, handwasbakken, stortbadbakken, uitgietbak met bijhorende kranen.

Schilderwerken	op hout ; binnendeuren en binnenasten dienstloods
op metalen schrijnwerk en constructie
op cellenbeton

Raming deel bouwkunde : 54 710 887 fr. BTW inclusief

Patrick De Smedt

schepen van Openbare Werken

en Patrimonium